## Slide 1: Memória- és szuperötvözetek

## Slide 2: Emlékező fém
Alakmemória
Szuperrugalmasság

## Slide 3: Martenzites átalakulás

## Slide 4: Alkalmazások
Orvosi, Űrtechnológia, Repülés, Nitinol hőerőgép

## Slide 5: Diszlokációk fcc anyagban
Bázisvektorok: a1=a/2[011], a2=a/2[101], a3=a/2[110]
Burgers-vektor: b=1/2⟨011⟩ (12 ilyen van) (b= )
Milyen síkon mozognak?
  A szoros illeszkedésű sík az {111} sík:

## Slide 6: Az {111} síkok
ABCABC szerkezet
Rétegződési hiba:
  pl. ABCBCABC

## Slide 7: Parciális diszlokációk
1/2[110] = 1/6[211]+1/6[121]
A diszlokáció parciális diszlokációkra hasad fel, melyek között egy rétegződési hiba van

## Slide 8: Csúszási rendszerek fcc-ben
Thomson tetraéder
  4x3=12 csúszási rendszer
Parciális diszlokációk
  Szalag-szerű diszlokáció- szerkezet

## Slide 9: Keresztcsúszás
Milyen síkban mozoghat egy b Burgers vektorú diszlokáció?
Termikus aktiváció a parciálisok miatt

## Slide 10: Lomer-Cottrell akadály
Vezető parciálisok egyesülnek (E~b2)
1/6[011] nincs sem az (111) sem a (-111) síkban, azaz immobil
Lomer-Cottrell akadály: mozogni nem tud, de feszültségtere van

## Slide 11: Hőmérséklet hatása
Alacsony hőmérsékleten (I-es tartomány, 0,3 Tm-ig) termikusan aktivált folyamatok gátolva
Magas hőmérsékleten (III-as tartomány, 0,7 Tm-től) diffúzió és diszlokáció mászás

## Slide 12: fcc anyagok plaszticitása
A folyásfeszültség gyengén függ a hőmérséklettől és a deformációs sebességtől
  Diszlokáció csúszás nem termikusan aktivált
Az alakítás II-ik szakaszának kezdete hőmérséklet-függő
  A keresztcsúszás termikusan aktivált

## Slide 13: Diszlokációmozgás bcc esetén
b=1/2⟨111⟩
Nincs kitüntetett (szoros illeszkedésű) csúszási sík
  Lehet {110}, {112}, {123}
  Nagy a rétegződési hiba energia
    Nincs felhasadás parciális diszlokációkra
Diszlokáció mag kiterjedt
Termikusan aktivált mozgás
  Könyök-pár mechanizmus
Pencil glide

## Slide 14: bcc anyagok plaszticitása
Keményebbek, mint az fcc anyagok
A folyásfeszültség erősen hőmérséklet- és deformációs sebesség függő

## Slide 15: Anomális folyás
Legtöbb kristályos anyag melegítés hatására puhul
Anomális folyás:
  Melegítés hatására keményebb
  Pl. Ni3Al, Ni3Ti intermetallikus ötvözet:
Alkalmazás: ahol nagy szilárdság kell magas (~600-1000 °C) hőmérsékleten

## Slide 16: L12 (elegykettő) szerkezet
Kocka csúcsaiban: Al, lapközepeken: Ni
Pontrács: egyszerű köbös (hasonlít az fcc-re)
Rétegződési hibák az {111} síkon:
  APB(Anti Phase Boundary)
  CSF (Complex Stacking Fault)
  SISF (Supperlattice Intrinsic Stacking Fault)

## Slide 17: Szuperötvözet
Ni és (Al,Ti) aránya nem pont 3:1
  γ fázisban koherens Ni3Al kiválások (γ’ fázis)
  Diszlokációk fennakadnak a γ’ kiválásokon

## Slide 18: Diszlokáció szerkezet
Burgers-vektor: b=⟨110⟩ (kettő kell a γ fázisból)
Parciális diszlokációk:
  [-101] =½ [-101]+½ [-101] (felhasad két APB-ra)
  ½[-101] = 1/6[-211]+1/6[-1-12] (APB felhasad két CSF-ra vagy SISF-ra)

## Slide 19: Mitől van az anomális folyás?
CSF vagy SISF keresztcsúszása
  Termikusan aktivált
  Immobil diszlokációt eredményez
  Energetikailag kedvezőbb
Kear-Wilsdorf akadály (KW lock)

## Slide 20: Alkalmazás
Repülőgépek turbinalapátja
1000 °C üzemi hőmérséklet
Szívósságot igényel